О происшествиях с сельскохозяйственной техникой вблизи ЛЭП

Период уборочной кампании еще не завершен, на полях продолжает работать крупногабаритная сельскохозяйственная техника. Часто работа комбайнов и других сельскохозяйственных машин осложняется тем, что на убираемых площадях расположены воздушные линии электропередачи и другие объекты электроэнергетики. К сожалению, иногда механизаторы не уделяют достаточного внимания таким объектам при приближении к ним сельскохозяйственной техники.

13.07.2019г. механизатор ОАО «Белыничский Райагропромтехснаб» управляя высокопроизводительным кормоуборочным комплексом КВК-800, при выполнении работы по сбору и погрузке травяных кормов допустил приближение комплекса к проводам ЛЭП напряжением 110 кВ и возникновение электрической дуги с последующим отключением линии. Расстояние от проводов да земли на рассматриваемом участке составляет 6,5 м.

24.07.2019г. в районе населенного пункта Городечно Новогрудского района при движении задним ходом  комбайна GS12 «Палессе» принадлежащего ОАО «Городечно» была повреждена опора воздушной линии 10 кВ. В результате повреждения опоры произошло ее падение и обрыв проводов трех фаз, которые коснулись сельхозагрегата. При возникновении короткого замыкания произошло возгорание комбайна.

Для исключения электротравм при сельскохозяйственных работах вблизи ЛЭП следует помнить, что персонал, обслуживающий зерноуборочную и иную крупногабаритную технику должен  размещаться  в  металлических,  либо  в  металлизированных  кабинах  или  под  тентами  передвижных  машин  и  механизмов.

Выполнение  работ  с  применением  крупногабаритных  машин  и  механизмов  в  охранных  зонах  воздушных  линий  должно     быть  согласовано  с  владельцами  электрических  сетей,  в  ведении  которых  находятся  воздушные  линии.

Работы  в  охранной  зоне  воздушной  линии  должны  выполняться  не  менее  чем  двумя работниками,  один  из  которых  наблюдающий.  Разрешается  единоличная  работа  при  условии  одновременной  работы  не  менее  двух  агрегатов  на  расстоянии  не  более  200м  друг  от  друга.

Все  проходящие  по  территории  хозяйств  воздушные  линии  следует  нанести  на  карту  землепользования  с  указанием  напряжения  и  особо  опасных  мест.

Проезд  машин  и  механизмов  под  проводами  воздушной  линии  по  проселочным  дорогам  и  вне  дорог  рекомендуется  производить  вблизи  опор  и  поперек  оси.  При  этом  высота  машин  не  должна  превышать  4,5м.

Запрещается:  работа  стогометателей  под  проводами  воздушной  линии;  транспортировка  стогов  сена,  соломы  и  других  подобных  грузов,  остановка  машин  и  механизмов  в  охранной  зоне  воздушной  линии;  находиться  обслуживающему  персоналу  на  машине  вне  кабины  или  защитного  козырька;  выполнять  ремонтно-профилактические  работы  на  машине;  работать  при  приближении  или  во  время  грозы.

Начальник Докшицкой районной энергогазинспекции

филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области  Русак В.К.